## Slide 1
手腕快换接头
均普杯
小组成员：陈煜暄
娄必辉
金家俊
包高翔
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 2
手腕快换接头
均普杯
小组成员：陈煜暄
娄必辉
金家俊
包高翔
总结
零件细览
整体结构
电路连接

## Slide 3
工作动态演示
整体结构
真快换
插入即锁定
拔出即松脱
无多余操作
整体结构
零件细览
电路连接
总结
电磁铁驱动
经过改装也可以使用丝杆
手动开启
手动开启

## Slide 4
下法兰盘受拉力
力由两个红色力合成抵消
最终拉力传导到上端面成为两个蓝色的力
整体结构
多种松脱方式
电磁铁驱动
经过改装也可以使用丝杆
手动开启

## Slide 5
下法兰盘受拉力
力由两个红色力合成抵消
最终拉力传导到上端面成为两个蓝色的力
整体结构
受载荷受力说明
电磁铁驱动
经过改装也可以使用丝杆
手开启
手动开启
下法兰盘受水平方向力
力由4个红色力合成抵消
最终造成形变大于100微米时，将由蓝色受力直接抵消

## Slide 6
整体结构
受载荷受力说明
下法兰盘受水平方向力
力由4个红色力合成抵消
最终造成形变大于100微米时，将由蓝色受力直接抵消
下法兰盘受拉力
力由两个红色力合成抵消
最终拉力传导到上端面成为两个蓝色的力
下法兰盘受推力
受力直接由上接触面平衡

## Slide 7
整体结构
下法兰盘受推力
受力直接由上接触面平衡
受载荷受力说明
下法兰盘受水平方向力
力由4个红色力合成抵消
最终造成形变大于100微米时，将由蓝色受力直接抵消
下法兰盘受力矩
受力直接由3个红色力平衡

## Slide 8
整体结构
下法兰盘受力矩
受力直接由3个红色力平衡
受载荷受力说明
下法兰盘受推力
受力直接由上接触面平衡
下法兰盘受水平力矩
受力先由销钉平衡
形变超过100微米以后由上下端面接触面平衡

## Slide 9
整体结构
下法兰盘受水平力矩
受力先由销钉平衡
形变超过100微米以后由上下端面接触面平衡
受载荷受力说明
下法兰盘受力矩
受力直接由3个红色力平衡
机械臂末端速度变化快，需要一定的抗加速度能力
a
本设计采用弹簧而非摩擦力抗加速度
在下端载荷较小的时候仍然具有抗加速度能力
F

## Slide 10
整体结构
抗加速度
机械臂末端速度变化快，需要一定的抗加速度能力
a
本设计采用弹簧而非摩擦力抗加速度
在下端载荷较小的时候仍然具有抗加速度能力
F
下法兰盘受水平力矩
受力先由销钉平衡
形变超过100微米以后由上下端面接触面平衡
该设计均可以抗任意方向的加速度和角加速度
这里不过多赘述
a
α

## Slide 11
整体结构
抗加速度
该设计均可以抗任意方向的加速度和角加速度
这里不过多赘述
a
α
机械臂末端速度变化快，需要一定的抗加速度能力
a
本设计采用弹簧而非摩擦力抗加速度
在下端载荷较小的时候仍然具有抗加速度能力
下盖在手动松脱装置
下方提供挡片防误触
F

## Slide 12
整体结构
防误触设计
下盖在手动松脱装置
下方提供挡片防误触
该设计均可以抗任意方向的加速度和角加速度
这里不过多赘述
a
α
大小说明

## Slide 13
整体结构
大小说明
总体大小有4cmX4cmX3.9cm
若不计入法兰盘厚度仅有1.7cm
下盖在手动松脱装置
下方提供挡片防误触
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 14
整体结构
电路连接
零件细览
总结

## Slide 15
1
4
3
6
5
2
9
7
8
10
11
12
15
14
本设计弹簧，电磁铁，核心件，销钉均使用标准件。
零件细览
整体结构
零件细览
总结
电路连接
电磁铁放置法兰盘内
节省空间减小厚度

## Slide 16
电磁铁放置法兰盘内
节省空间减小厚度
零件细览

## Slide 17
多层零件使用长销钉一体固定，
装配精度更高
零件细览

## Slide 18
核心件倒圆与挖孔
方便机床加工
零件细览

## Slide 19
上下端面连接处使两销一面，
更加精确，完全定位
零件细览
橙色部分为滑块上下部分
接触面积超过1平方厘米
连接可靠性

## Slide 20
零件细览
橙色部分为滑块上下部分
接触面积超过1平方厘米
连接可靠性
单独拿出滑块
只研究平行于纸面方向
向4个滑块只看一个即可

## Slide 21
零件细览
单独拿出滑块
松脱可靠性计算
只研究平行于纸面方向
向4个滑块只看一个即可
橙色部分为滑块上下部分
接触面积超过1平方厘米

## Slide 22
零件细览
已知电磁铁吸力为30N
查询到金属间μ可达到0.1
设fn3=30N求fn1即可
解方程
松脱可靠性计算
为保持下端面零件安全下方受力必须小于7.4x1.4约=12N，否则不会松开
超重保护
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 23
整体结构
电路连接
零件细览
总结

## Slide 24
电路连接
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 25
电路连接
使用双8pinFPC线传递信息
占用空间小
引脚数量多
线材本身也可快速插拔

## Slide 26
电路连接
使用竖直铜弹片导电
在上下端面有位移的时候
仍具有高度可靠性
单侧弹片占空间小

## Slide 27
铜弹片内嵌于上下盖
上下盖使用塑料件绝缘
上下盖使装配体装配简易
电路连接

## Slide 28
所有零件使用8个螺钉国定在上下法兰盘
（无额外螺钉）
电路连接
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 29
整体结构
电路连接
零件细览
总结

## Slide 30
已有快换装置
松脱装置易误触
未考虑抗加速度
或依靠摩擦力抗加速度
假快换，需要其他操作
仅依靠手动快换
外接触点，增加体积
我们提供的方案
防误触设计
抗任意方向的加速度与角加速度
真快换，插入即锁定，拔出即松脱
手动快换，电磁铁均可选
还有丝杆等其他变体
内置触点，用标准FPC线，体积小。
整体结构
零件细览
电路连接
总结

## Slide 31
PPT制作： 陈煜暄，包高翔
构思： 陈煜暄，娄必辉 技术报告：包高翔，陈煜暄
建模： SW, 金家俊
SE，陈煜暄
仿真分析：金家俊
电路： 娄必辉
答辩人： 陈煜暄
整体结构
零件细览
电路连接
总结